## Slide 1: Mesures ultrasonores dans les fluides et les milieux dispersés
Master 2 de Dynamique des Fluides et Energétique
Techniques Expérimentales Avancées en Mécanique des Fluides
2013-2014
Jérôme MARTIN
CNRS, laboratoire FAST
Bat 502-91405 Orsay
Mél: martin@fast.u-psud.fr
Tél: 01 69 15 80 82
Transparents disponibles sur:
http://www.fast.u-psud.fr/~martin/enseignement.php
Notes: Coordonnées: présentation et articles sur ma page perso (lien sur la page de l’option du M2)

## Slide 2: Mesures acoustiques : Métrologie basée sur la propagation d’ondes élastiques
Mesures des propriétés élastiques des matériaux
Ondes sismiques: géologie, prospection pétrolière… (f =1-20 Hz)
Sonars (f =1Hz -20 kHHz)
Ultrasons :
(20MHz > f > 20 kHz, 100µm <  <10cm)
  « trajets acoustiques» niveaux, débitmètre
  Mesures de défauts, échographie
  Vélocimétrie (mesure d’effet Doppler)
  Concentrations et caractérisation des milieux dispersés
Notes: Ultrasons:  f=c D’où f↑=> ↓ => résolution ↑
mais aussi: atténuation ↑
Sons audibles: 20Hz<f<20kHz (pt culminant à f=2,5-5 kHz )

## Slide 3: Propagation du son : 4 types d’ondes
Ondes de déformation élastique :
Longitudinales (P, de compression)
Transverses (T, de cisaillement)
Ondes de surface (sur e)
Ondes de plaques (pour e)
(autres exemples d'ondes)
Notes: Ondes de plaques: ondes de Lamb (symétriques=bambous et asymétriques =« snake »)

## Slide 4: Propagation du son en volume
Ondes de déformation élastique :
Longitudinales (P, compression) Transverses (T, de cisaillement)
air: 300 m/s solide: qlq km/s
Coeff de Lamé=f(module d’Young; coeff de Poisson)
K=module élastique (Pa);
r =masse volumique (kg/m3)
: module de torsion (Pa)
(Approche tensorielle: cours Marc François)

## Slide 5: Propagation, réflexion et réfraction :
Vitesse et impédance acoustiques
Réflexion / transmission entre deux milieux
Milieu 2 (c2; Z2)
Milieu 1 (c1; Z1)
Pi
Pt
Pr
Amplitude de l’onde:
Energie:
(où K=module élastique
module d’incompressibilité:
V )
Rq: pour angles a1 et a2 :
Z1 Z1 /cosa1 et Z2 Z2 /cosa2
(Réflexion et réfraction: cas général)

## Slide 6: Propagation, réflexion et réfraction :
Vitesse et impédance acoustiques
matériau | compression |  | cisaillement | 
 | C (m/s) | Z (Pa.s/m) | C (m/s) | Z (Pa.s/m)
Air | 330 | 420 |  | 
Eau | 1500 | 1,5 106 |  | 
Aluminium | 6350 | 17 106 | 3100 | 8,4 106
Polystyrène | 2350 | 2,1 106 | 1120 | 1 106
Polyéthylène | 1950 | 1,9 106 | 540 | 0,5 106
Remarque: Les propriétés élastiques dépendent de T !!

## Slide 7: Réflexion et réfraction :
Réflexion / réfraction entre deux milieux
Milieu 2 (c2l; c2t;r1)
Milieu 1 (c1l;r1)
L2
L1
Réfraction: loi de Snell-Descartes:
Réflection:
T2
a1’
a1
a2l
a2t
Incidences critiques:
a1’=a1
Rq: Réflexion et réfraction: cas général)
pour angles a1 et a2 :
Z1 Z1 /cosa1 et Z2 Z2 /cosa2

## Slide 8: Affaiblissements des ondes:
Absorption = dégradation de l’énergie vibratoire en chaleur
Diffusion = dispersion de l’énergie par les hétérogénéités
Diffusion Rayleigh:
Rq: pour les hétérogénéités réflexion/réfraction
Divergence du faisceau
  D: diamètre du transducteur
Rq: plus la longueur d’onde est faible, moins l’onde se propage loin!

## Slide 9: … Mais aussi…
Non-linéarités
ex: Angelo et al. , Phys. Rev Lett. 93, 214301 (2004).
Excitation à f1 et f2 Mesure de la réponse à (f1+f2) et (f1-f2)
(autre technique pour tester la « solidification »)
Ondes « actives »
  cuves à ultrasons
  Confinement par ondes stationnaires
  ex: lévitation acoustique
  mais aussi confinement de particules, de jets….
  voir: Gröschl. , Acustica. 84, 432 (1998).

## Slide 10: Transducteurs:
Contact/immersion
Faisceau
« Near Zone » Divergence du faisceau
  D: diamètre du transducteur
À sabot
(transversales /longitudinales
sous incidence oblique)
Multiéléments
(scan)

## Slide 11: Mesures utilisant la propagation dans un fluide (mesure de durée de transit) :
Onde de compression :
vitesse de propagation (m/s)
air: 300 m/s eau: 1500 m/s
débitmètres à ultrasons
Dans un fluide de vitesse V:
propagation à la vitesse c+V ou c-V:
Anémomètres à ultrasons
Vitesses: 0-50 m/s+-2%
Notes: Précision des mesures de temps de vol acoustique:
Débitmètre: tv=l/(c+V cos f)

## Slide 12: Techniques utilisant les échos :
Sismique et prospection pétrolière (f) :
Echographies médicales :
Mesure de
Renversement temporel ( focalisation) :
Thermothérapie (élimination de calculs)

## Slide 13: Echos et Doppler :
Effet Doppler
  Emetteur et récepteur mobiles:
  En écho sur un objet mobile:
Vélocimétrie Doppler :
  Fréquence vitesse
  Temps de vol distance du réflecteur
  position de mesure
Echographie Doppler :
  Mesure de la vitesse des globules rouges
Notes: Principe de l’effet Doppler: émetteur fixe/ récepteur mobile : V
Emetteur: T= tzéro2(E)-tzéro1(E)
Récepteur: tzéro2(R)=tzéro1(R)+T+Dl/(c+V) avec Dl=V (tzéro2(R)=tzéro1(R))=VT’
D’où T’ =tzéro2(R)-tzéro1(R)=T+VT’ /(c+V) et donc f’=c/(c+V) f

## Slide 14: Vélocimétrie à ultrasons:
Notes: Variante de l’utilisation de l’effet Doppler: suivi de « Spekle »
Exemple : viscosimètre de Couette:
Champ de vitesse:
(faible gap)
Rq: technique acoustique bien adaptée à un champ unidirectionnel stationnaire!
Variante de l’utilisation de l’effet Doppler: suivi de « Spekle »
Exemple : viscosimètre de Couette: (𝑣(𝑟) ) ⃗∝𝜔𝑅_1 ((𝑅_2−𝑟))/((𝑅_2−𝑅_1)) (𝑢_𝑟 ) ⃗
Champ de vitesse:
(𝑣(𝑅_1 ) ) ⃗=𝜔𝑅_1 (𝑢_𝑟 ) ⃗
(𝑣(𝑅_2 ) ) ⃗=0 ⃗
(𝑣(𝑟) ) ⃗∝(𝑅_2−𝑟)(𝑢_𝑟 ) ⃗ (faible gap)
Rq: technique acoustique bien adaptée à un champ unidirectionnel stationnaire!

## Slide 15: Vélocimétrie à ultrasons:
O
Diffuseur: particule ou inhomogénéité
Échographie: le temps d’arrivée de l’écho (tv) donne la position
Vélocimétrie: En mode « burst », on mesure tv (donc z) tous les Tb
°
Notes: Mesure de temps de vol:
Typiquement : ; (oscillo GHz, commun!), ,
!!
Vitesse ->pour améliorer la précision, on a intérêt à augmenter , mais il faut que la particule garde la même vitesse pendant , et ne sorte pas du faisceau!
-> faible, mais suivi temporel sur plusieurs (cf spatio-temporels, ci après)
Mesure de temps de vol:
Typiquement :𝑡_𝑣≈10µ𝑠 ; 〖∆𝑡〗_𝑣≈1𝑛𝑠 (oscillo GHz, commun!), 𝑐≈1𝑘𝑚/𝑠,
〖∆𝑡〗_𝑣/〖∆𝑡〗_𝑣≈〖10〗^(−4)!! 〖∆𝑧≈1µ𝑚〗_
Vitesse 𝑉_𝑧=𝑐/2 (𝛿𝑡_𝑣)/𝑇_𝑏 ->pour améliorer la précision, on a intérêt à augmenter 𝑇_𝑏, mais il faut que la particule garde la même vitesse pendant 𝑇_𝑏, et ne sorte pas du faisceau!
->𝑇_𝑏 faible, mais suivi temporel sur plusieurs 𝑇_𝑏 (cf spatio-temporels, ci après)

## Slide 16: Vélocimétrie à ultrasons:
Signal émis:
20 pulses à 35MHz tous les Tb = 1ms
(Tb = «burst » period)
(t)
(t+Tb)
Champ de vitesse dans le couette:
(Ok car une seule composante de vitesse dans l’écoulement)
Analyse du signal reçu:
« Cross correlation » sur des « petites fenêtres
( largeur 2 l ~ 80 µm)
Suivi d’interférences des ondes rétro-diffusées: « Speckle tracking »
Notes: En pratique, le signal n’est pas la succession de n signaux réfléchis par n particules dans le faisceau, mais l’interférence entre les signaux rétrodiffusés
Si on veut au moins une particule à chaque z dans le faisceau, on a forcément des endroits où il y en a plusieurs!=> on ne sait pas reconnaitre « un » signal rétrodiffusé, car il y en a plusieurs qui interfèrent (speckle).
D’où une analyse par pic de corrélation (cf PIV) et non un suivi de zéro!

## Slide 17: Vélocimétrie à ultrasons:
(l ~ 40 µm)
Suivi d’interférences des ondes rétro-diffusées: « Speckle tracking »
Notes: Le champ de vitesse étant stationnaire, on peut adopter un faible, mais suivre le signal corrélé sur plusieurs .
-> cf diagramme temporel/temporel (ramené à une diagramme spatio-tremporel!, avec )
Le champ de vitesse étant stationnaire, on peut adopter un 𝑇_𝑏 faible, mais suivre le signal corrélé sur plusieurs 𝑇_𝑏.
-> cf diagramme temporel/temporel 𝑡_𝑣 (𝑡−𝑛𝑇_𝑏,𝑛𝑇_𝑏 )(ramené à une diagramme spatio-tremporel!, avec 𝑧=(𝑐 (𝑡_𝑣−𝑡_𝑣°))/2)

## Slide 18: Acoustique des milieux dispersés homogènes Modèle de Bio
HYP: • description mésoscopique : l>> a (taille de pore)
• milieux « poreux » isotrope , porosité 
M. A. Biot, J. Acoust. Soc Am. 28, 168 & 179 (1956)
D. L. Johnson & T. J. Plona, J. Acoust. Soc Am. 72, 556 (1982)
Accélération = div(contraintes élastiques)
u = déplacement dans la phase solide
U = déplacement dans la phase fluide
Notes: Rq: N module élastique de cisaillement dans la phase macroscopique solide.
Q: couplage: la compression de la phase solide tend à dilater la phase fluide et vice-versa=> Q positif

## Slide 19: Acoustique des milieux dispersés homogènes Modèle de Biot
HYP: • description mésoscopique : l>> a (taille de pore)
• milieux « poreux » isotrope, porosité 
M. A. Biot, J. Acoust. Soc Am. 28, 168 & 179 (1956)
D. L. Johnson & T. J. Plona, J. Acoust. Soc Am. 72, 556 (1982)
2 régimes de fréquence:
• LF: F(0) = 1
• HF : F(w) ~a/dv (1+i)
Accélération = div(contraintes élastiques)+ friction visqueuse +effet de masse ajoutée
Notes: Termes de couplages de phases: action réaction->signes oposés
tortuosité (facteur géométrique pour des sphères)
Termes de couplages de phases: action réaction->signes oposés
𝛼 tortuosité (facteur géométrique 𝛼=(1+1/𝜑)/2 pour des sphères)

## Slide 20: Modules élastiques dans le modèle de Biot :

## Slide 21: Modules élastiques dans le modèle de Biot :
piston poreux
poreux saturé
Expérience statique:
Notes: Dans cette expérience de « compression de la matrice poreuse », pas de contrainte dans la phase fluide => déplacement dans la phase fluide
D’où le terme en Q!
Kp décrit une compression de la phase solide macroscopique (écraser une éponge, est plus facile que de comprimer le matériau qui la constitue!,
(Cf comprimer un ressort en acier versus comprimer de l’acier!)

## Slide 22: Ondes acoustiques en milieu dispersé :
3 modes (pour Kp, N ≠0):
• 1 onde transverse :
• 2 ondes de compression :
1 onde rapide (solide et liquide en phase)
+ 1 onde lente à haute fréquence
(T. J. Plona, Appl. Phys. Lett. 36, 259 (1980))

## Slide 23: Ondes de compression en milieu dispersé :
Mode rapide avec:
Pour Kf < (Kp , N) < Ks
(consolidé)
Mode lent diffusif
Pour Kp=N=0
(non-consolidé)
Mode lent inexistant diffusif
w >> wc w << wc
w >> wc w << wc
w >> wc w << wc
Notes: Mode rapide: l’atténuation dépend de . Et le module élastique dépend e l’état consolidé ou non.
Mode lent: mode se propageant dans la phase fluide seule, avec une vitesse qui dépend de la tortuosité!
Mode rapide: l’atténuation dépend de 𝜔. Et le module élastique dépend e l’état consolidé ou non.
Mode lent: mode se propageant dans la phase fluide seule, avec une vitesse qui dépend de la tortuosité!

## Slide 24: Ondes de compression en milieu dispersé :
w << wc : 1 mode rapide, , atténuation:
        + 1 mode lent diffusif
w >> wc : atténuation:
        For Kf < (Kb , N) < Ks
1 mode rapide avec
+1 mode lent propagatif:
For Kp=N=0
un mode rapide seul avec:

## Slide 25: Régimes de Biot :
Onde acoustique (pour v~1km/s)
Peau visqueuse:
}
}
glycerine
water

## Slide 26: Mesures vitesse du son/atténuation dans les milieux dispersés
Vitesse du son:
V2= Keff/ reff
Dans les suspensions,
V dépend de la concentration en particules, f
Dans les poreux saturés d’un mélange de fluides,
V dépend de la concentration du mélange, C.
f ≈ 1 MHz
l ≈ 1mm
Emission
Réception
Mesure: Temps de vol
t
U
Milieux dispersé
Transducteurs

## Slide 27: Chaîne d’acquisition

## Slide 28: Suivi de zéro
Intervalomètre ou oscilloscope:
mesure du premier zéro montant,
après un délai de déclenchement .
Ok à « basse fréquence »
(pour tv < T )
Pb d’interférence aux fronts!
Suivi du nème zéro
Oscilloscope en deux temps:
Emission
Réception
Mesure: Temps de vol
t
U
Milieux dispersé
Transducteurs
Notes: Rappel
Mesure de temps de vol:
Typiquement : ; (oscillo GHz, commun!), ,
!!
Rappel
Mesure de temps de vol:
Typiquement :𝑡_𝑣≈10µ𝑠 ; 〖∆𝑡〗_𝑣≈1𝑛𝑠 (oscillo GHz, commun!), 𝑐≈1𝑘𝑚/𝑠,
〖∆𝑡〗_𝑣/〖∆𝑡〗_𝑣≈〖10〗^(−4)!! 〖∆𝑧≈1µ𝑚〗_

## Slide 29: Suivi de zéro en deux temps
Basse résolution temporelle
Haute résolution en amplitude
Haute résolution temporelle
Résolution adaptée en amplitude
Temps de vol
amplitude du signal

## Slide 30: Etalonnage dans une suspension monodisperse fluidisée
●
Temps de vol
Atténuation

## Slide 31: Vitesse et atténuation à l proche de la taille des particules (f=3MHZ)
Temps de vol
concentration
Atténuation
Taille des particules

## Slide 32: Mesure de la dynamique de ségrégation
grosses particules
petites particules
fluide
l = ag/ap = 1.689
f = 0.545
Atténuation
codée en couleurs

## Slide 33: Mesure de distance (f=10 MHZ): résolution >10mm

## Slide 34: Statistique des échos = statistique de présence des billes
Monocouche de billes d’épaisseur ~30 µm située à ~(R+30) µm de la paroi. Probabilité 30 fois plus élevée que la probabilité moyenne, contre qlq unités pour une distribution de type
" sphère dure ».

## Slide 35: Mesures de la concentration de fluides s’écoulant dans un milieu poreux
Résolution en concentration de fluides : DF < 0.01
Résolution spatiale : Dx  Dz ~ 2mm  1cm
Résolution temporelle : Dt ~ 2s / couche scannée (zi)
x
y
z

## Slide 36: Mesures de la concentration de fluides s’écoulant dans un milieu poreux
Diamètre (µm) Darcy
250-300 80
200-250 55
150-200 30
125-150 20
45mm
210mm
Poreux 1 Poreux 2
4
14
( KRETZ V., BEREST P., HULIN J.P., SALIN D. , Water. Resour. Res. 39 (2), 1032-1040 (2003). )

## Slide 37: Mesures de la concentration de fluides s’écoulant dans un milieu poreux
Poreux 1 Poreux 2
Stable
Instable
q = 25 mm/h
Viscosité identique : M = m1/m2 = 1
Densités différentes: Dr = 46 kg /m3
fluide | m (Pa.s) | r (kg/m3) | cfluid (m/s)
38% sucre | 5.3 10-3 | 1166 | 2030
48% glycérine | 5.4 10-3 | 1120 | 2180

## Slide 38: Mesures de la concentration de fluides s’écoulant dans un milieu poreux
Poreux 1
Stable
Instable
Convectif or dispersif ?
 dispersif
Etalement des fronts entre deux fluides miscibles
( KRETZ V., BEREST P., HULIN J.P., SALIN D. ,
Water. Resour. Res. 39 (2), 1032-1040 (2003). )

## Slide 39: Sources et compléments:
Réflexion et réfraction cas général
Approche tensorielle: cours Marc François
Ultrasons : T.G. Leighton , Prog. in Biophys. and Molec. Biol.93 (2007) 3–83
Vélocimétrie : Manneville et al Eur. Phys. J. Ap. 28,361 (2004)
Acoustique en milieux poreux :
  Biot, J. Acoust. Soc. Am. 28,168 (1956), Biot, J. Acoust. Soc. Am. 28,179(1956), Biot, "General Solutions of the Equations of Elasticity and Consolidation for a Porous Material" (1956), Biot, "Theory of Deformation of a Porous Viscoelastic Anisotropic Solidl" (1956)
  Plona, "Observation of the Second Bulk Compressional Wave in a Porous Medium at Ultrasonic Frequencies" (1980),
  Johnson et al, "Tortuosity and Acoustic Slow Waves" (1980),
  Kretz et al, "An Experimental Study of the Effects of Density and Viscosity Contrastes on Macrodispersion in Porous Media" (2003),
Supports pédagogiques animés: http://www.phy.ntnu.edu.tw/